## Slide 1
DTB：Agent 工程兼容与思考压缩的阶段进展
01
Qwen3.6-27B，9 个完整 Agent 任务
01 工程兼容
内部多阶段生成保持一个完整回合
修复工具流、停止边界与思考尾段
02 优化效果
4/9 持平
最终 DT 全通过任务数
−11.57%
累计 LLM 端到端耗时
可见 reasoning token 减少 23.70%
03 泛化方向
面向更多存在冗余思考的模型
协议适配与参数重标定后，验证质量和净时延
实测主比较：Vanilla-06 / DTB run-08。4/9 含 Vanilla 缺报告任务的原始测试证据，
总通过率持平不代表逐任务非劣。跨模型收益尚待验证。
Notes: 博客 §1、§3、§6。工程定向验证为 120 条响应工具协议零已检异常、60 条 DTB reasoning 保真。全任务 4/9 是显式原始测试口径：Vanilla case35 缺报告但 raw 36/36；case36 由4/4退3/4，case2新增6/6。尚无其他模型净收益证据。
直接信息来源：docs/report/sum0911/技术博客.md。更新日期 2026-09-14。

## Slide 2
工程优化：内部切换保持原生输出契约
02
核心约束：可以缩短思考，工具调用与 assistant 回合必须完整
回合边界错位
统一 think-end 与 tool-start 状态迁移
保留源 terminal，避免重新生成和 role 尾流
工具前缀与 JSON 丢失
对齐 text / token IDs，补齐合批收尾
函数闭合后生成 canonical JSON，连续解析多工具
停止误伤与思考丢字
结构 Token ID 区分边界与字面量
final 恢复原 stop，reasoning parser 保留边界前正文
120 条响应
未检出工具流协议异常
60 / 60 条 DTB
公开思考正文保真
支持 MTP
兼容方案无需关闭投机解码
定向回放覆盖固定历史上下文与短思考。协议通过与模型语义、任务质量分别验收。
Notes: 博客 §2。源为原工程博客、replay2 RESULT。replay2 Vanilla/DTB 各60条，DTB均短思考未触发probe；48个混合terminal chunk的344字符保留。历史真实MTP回放验证同批参数收尾，最新回放未重录完整MTP启动身份，不作新的MTP性能结论。三补丁固定 vLLM v0.23.0。
直接信息来源：docs/report/sum0911/技术博客.md。更新日期 2026-09-14。

## Slide 3
累计 LLM 耗时下降 11.57%，总通过率持平
03
Vanilla run-06 对 DTB run-08，全部 9 任务
累计 LLM E2E / 秒
Chart: 
| Vanilla-06 | DTB run-08
累计 LLM E2E / 秒 | 2902.455 | 2566.697
−335.758 秒
6 / 9 个任务的累计 LLM 耗时更短
4/9 与 4/9
最终 DT 全通过任务数
52,112 降至 39,759
可见 reasoning token，减少 23.70%
平台执行时间合计减少 3.95%，创建到结束合计减少 2.17%。
4/9 含 Vanilla case35 原始 36/36，仍缺报告。case36 退化、case2 改善。LLM 耗时含标题和恢复请求。
历史基线、未固定 seed，属实测差异；reasoning 不含隐藏试答，run-08 无 phase 账本。
Notes: 博客 §3。Vanilla 2902.454646秒，run08 2566.696963秒；差335.757683秒。任务初始输入hash相同，后续Agent轨迹不同，不按第N轮配对。各请求E2E之和不是任务wall time。平台start-end 4299.173→4129.363秒，create-end 5201.631→5088.942秒。请求392→350，response completion263947→237105。run08 350请求474工具调用未检出已知协议错误，有一次合法JSON但task_id运行时拒绝后恢复。
直接信息来源：docs/report/sum0911/技术博客.md。更新日期 2026-09-14。

## Slide 4
子 Agent 早退：结束重复展开，交付结构化结果
04
case28 子 Agent：从 patch 提取设计信息
原始 reasoning 节选：已列方法名，随后又展开签名
From `ResponseAssemblerTest.java`:
- `init()` (Before method)
[…]
Now let me look more carefully at the test
method signatures from the diff:
[…]
- `void init()` - @Before method
已列过的方法再次展开；可在最终 JSON 中整理
"test_methods": [
"void init() // ResponseAssemblerTest - @Before",
[…]
]
851 token 处介入，首 probe 接受
50-token 试答，.985 ≥ .93；结束思考并生成 final
850 token 将介入集中在长尾
按发起时间枚举；空心点 = 阈值以下请求
reasoning token / 顶部数字为任务编号
Chart: 
| 57.5 | 57.5
任务 26 开始 | 850 | 3500
任务 36 开始 | 850 | 3500
任务 35 开始 | 850 | 3500
任务 34 开始 | 850 | 3500
任务 2 开始 | 850 | 3500
任务 3 开始 | 850 | 3500
任务 28 开始 | 850 | 3500
任务 37 开始 | 850 | 3500
长思考（11条） | 3482 | 1037 | 1097 | 1216 | 3003 | 1585 | 1364 | 1569 | 1788 | 2237 | 1885
850 token 阈值 | 850 | 850
Chart: 
| 57.5 | 57.5
任务 26 开始 | 0 | 850
任务 36 开始 | 0 | 850
任务 35 开始 | 0 | 850
任务 34 开始 | 0 | 850
任务 2 开始 | 0 | 850
任务 3 开始 | 0 | 850
任务 28 开始 | 0 | 850
任务 37 开始 | 0 | 850
850 token 阈值 | 850 | 850
29
26
36
35
34
2
3
28
37
最大 3,482
850 · 此处分段变尺度
请求发起序号（1–391）；纵轴上下刻度不同
97.19% 请求无需介入试答
2.81% 的长尾请求
占 38.88% 的 reasoning token
阈值以上 10,913 token（20.94%）
为潜在介入尾部，仍需试答和质量验证
左图为 run-06 子 Agent 的实际早退路径，非单次净压缩对照；原文 […] 为省略，试答分数不等于正确概率。长尾含 9 条标题。
Notes: 博客 §4.1、§5.1。案例case28子Agent request0aa42c61e0a5411e，parent chatcmpl-aaeacbc036f1e222。从patch提取文件、实体、测试方法，真实执行中的信息提取任务。已列init()和测试方法，随后Now let me look more carefully开始再展开签名。851-token处首probe50token .985006≥.93接受，fresh-final输出含file_info/data_structures/test_methods的JSON。旧版未close、gate .93，非run08。任务最终12/12不等于JSON每字段正确。对应Vanilla344reasoning，DTB851，E2E25.644906→25.487352秒；仅解释实际停止机制，不作净压缩率证明。没有trial全文，不将final当trial原样复用，也不画未生成后续思考为已省下文本。右图为391条Vanilla有效请求按原始timestamp升序枚举的散点图；横轴为发起序号，不是等距时间或严格串行回合，主子请求可交错。顶部编号和竖线标记9个任务区段。纵轴850处分段：下段0–850多给空间，上段850–3500完整保留最大3482；各段线性、上下单位高度不同，不按跨段高度比较倍数。短请求使用空心描边圆点，坐标不抖动。380条<850、11条>850，没有恰好850的请求。97.19%描述该策略在基线分布上的预计覆盖，不是run08实测介入率。长尾11条为9标题2业务，总思考20263，占38.88%；扣去11×850后为10913，占全部52112的20.94%。长尾不全为冗余，850是有分布依据的候选介入值，并非本图证明的最优值。实际达到850且仍在思考才考虑介入。独立完整统计图另放大11条长尾，数据、时间顺序与任务边界见sources/evidence.json。
直接信息来源：docs/report/sum0911/技术博客.md。更新日期 2026-09-14。